## Slide 1
AI
迈克尔逊干涉仪 AI 智能辅助系统
视觉识别 · 大模型助手 · 自动化实验
AI 技术部分演示
1

## Slide 2
AI 系统总览
三层 AI 架构协同工作，AI 助手严格只读
AI 实验助手
大模型 (DeepSeek) + 本地知识库 (RAG)
预习指导 · 操作辅助 · 条纹诊断 · 误差计算 · 报告生成 接收只读状态快照 → 结合知识库 → 生成个性化实验指导
▼
视觉 AI — YOLO 条纹识别
自定义训练模型
实时检测条纹类别（零级条纹 / 近场彩色条纹） 亚像素中心定位 → 运动方向跟踪
▼
千分尺 OCR 读数
PP-OCRv6 ONNX · 本地推理
LCD 屏幕自动定位 → 数字字符识别 → 多帧投票稳定化输出 闭合数据采集链路
AI 助手严格只读，不控制任何硬件 | 所有电机操作由确定性状态机执行 | YOLO + OCR 提供感知数据
2

## Slide 3
YOLO 视觉识别原理
深度学习如何"看懂"干涉条纹 —— 从图像输入到条纹定位
①
输入图像
相机拍摄干涉条纹画面
②
网格划分
将画面切分为 N×N 小格子
③
同时预测
每个格子一步完成位置框 + 类别判断
④
筛选结果
去重合并，保留最优检测
【图】原始干涉条纹照片
【图】叠加 YOLO 检测框的对比图 （框 + 置信度标注）
检测目标
零级条纹
白光零光程差处的特征黑条纹 —— 实验的终极目标
近场彩色条纹
零级附近的彩色条纹 —— 搜索阶段的方向路标
模型训练流程
① 采集干涉条纹图像，人工标注条纹边界框和类别
② 标注数据送入 YOLO 模型，输出预测结果
③ 对比预测与人工标注，计算误差并反向传播
④ 反复迭代直至收敛 → 在新图像上准确识别条纹
精确定位管线：
YOLO 框 → 扩大搜索区域 → 提取颜色剖面 → 多特征评分（暗谷·色度·对称）→ 亚像素插值 → 时序滤波
3

## Slide 4
AI 实验助手
基于大模型的智能实验辅助 —— RAG 检索增强生成
① 学生提问
自然语言输入 实验相关问题
② 知识检索
本地 5 篇 Markdown 关键词匹配检索
③ 状态感知
读取相机·YOLO·电机 千分尺·实验阶段
④ 模型生成
DeepSeek 流式输出 支持中途取消
⑤ 格式化输出
Markdown 渲染 LaTeX 公式显示
🔬
实验预习
讲解原理 自检提问
🎯
过程指导
判断阶段 逐步操作
🔍
条纹诊断
分析画面 排查故障
📐
误差计算
不确定度 有效数字
📋
报告生成
8 章结构 缺项标记
安全约束
✗ 不控制电机、不编造读数/波长/误差
✗ 不混淆模型置信度与测量不确定度
✓ 指出缺失数据，列出待补充项
✓ 传感器数据与知识库冲突时采信传感器
离线降级机制
有网络 → DeepSeek API 在线生成（流式逐字输出）
▼
无网络 → 本地 RAG 知识库 + 实验阶段规则（仍可指导）
4

## Slide 5
AI 驱动的自动化实验流程
仅需两步人工操作，其余由 AI 自动完成
① 人工调光
使用红光调整干涉仪，使条纹清晰
人工
② 放置白光
切换光源为白光，条纹消失
人工
──── 点击「自动实验」按钮，以下全部自动 ────
③ 设备初始化
自动启动相机 · 加载 YOLO 模型 · 连接电机 · 开启 OCR
AI 控制
④ 条纹观察
YOLO 持续分析画面，等待条纹出现
视觉 AI
⑤ 自动搜索中心
双向扩展搜索 · 近场条纹作路标 · 已搜索区间记忆
电机控制
⑥ 中心确认
零级黑条纹检测 → 亚像素定位 → 连续稳定 → 停车
视觉 AI
⑦ 读数记录
OCR 读取千分尺 → 多帧稳定 → 计算动镜位移
AI 控制
阶段图例
人工操作
AI 自动控制
视觉 AI
电机控制
完成 → AI 助手可自动生成结构化实验报告 / 进行不确定度分析
【图】自动实验 流程进行中截图
5

## Slide 6
系统协同与实际效果
三套 AI 各司其职 —— YOLO 感知、OCR 读数、大模型指导
[干涉仪]
[USB相机1]
→
YOLO 实时分析
条纹位置+方向
→
[控制状态机]
[步进电机]
[千分尺] → [USB相机2]
OCR 读数 → 实验阶段判定
▼
只读状态快照 (JSON) 每 500ms 更新 相机 · YOLO · 电机 · 千分尺 · 实验阶段
▼
AI 实验助手 预习指导 · 操作辅助 · 误差计算 · 报告生成
YOLO 视觉 AI
深度学习模型识别条纹语义 实时检测 → 精确定位 → 运动跟踪
AI 实验助手
DeepSeek + RAG 知识库 预习·指导·诊断·误差·报告
千分尺 OCR
PP-OCRv6 ONNX 本地推理 LCD 定位 → 数字识别 → 稳定输出
【图】软件主界面截图 标注关键功能区域
6